## Slide 1
Pengenalan Citra Digital

## Slide 2: Pengolahan Citra
Pengolahan Citra adalah kegiatan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia/mesin (komputer). Input adalah citra dan keluarannya adalah citra dengan kualitas lebih baik

## Slide 3: Tiga Bidang Berkaitan dengan Citra
Image
Description
(Pavlidis, 1986)
1950 Image Processing
1970 Computer
Graphics
1970 Computer
Vision

## Slide 4: Tiga Bidang...(lanjutan)
Computer Graphics
Computer Vision
*Data Visualization
*CGI
*Pattern Generator
Digital Image Processing
*Image Manipulation
*Image Effects
*Image Preprocessing
*Feature Detection Feature Extraction
*Pattern Recognition (Native and AI)
GRAPHICS IN COMPUTER

## Slide 5: Hal yang dilakukan di PCD
Image Processing/
Manipulation
Image Coding/
Communication
Image Analysis/
Interpretation
Digital Image Processing

## Slide 6: Alur Diagram PCD
Knowledge Base
Segmentation
Representation And Description
Intermediate Level Processing
Preprocessing
Image Acquisition
Low Level
Processing
Problem Domain
Recognition And Interpretation
High Level
Processing
Result

## Slide 7: JENIS CITRA
Terdapat 2 jenis citra :
Citra Kontinu yang diperoleh dari sistem optik yg menerima sinyal analog, seperti mata manusia dan kamera analog
Citra Diskrit (disebut kemudian dengan citra digital) adalah dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu

## Slide 8: Pengertian Citra Digital
 Citra Digital
 Citra digital merupakan fungsi intensitas cahaya f(x,y), dimana harga x dan y merupakan koordinat spasial dan nilai fungsi pada setiap titik (x,y) tersebut merupakan tingkat keabuan citra pada titik yang bersangkutan;
 Citra digital adalah citra f(x,y) dimana dilakukan diskritisasi koordinat spasial (sampling) dan diskritisasi tingkat keabuan (kuantisasi);
 Citra digital merupakan suatu matriks dimana indeks baris dan kolomnya menyatakan suatu titik pada citra tersebut dan elemen matriksnya (yang disebut sebagai elemen gambar / piksel / pixel / picture element / pels) menyatakan tingkat keabuan pada titik tersebut.

## Slide 9
Citra digital dinyatakan dengan matriks NXM
N = jumlah baris 0≤ x ≤ N – 1
M = jumlah kolom 0 ≤ y ≤ M – 1
L = maksimal warna intensitas (derajat keabuan/gray level)
0 ≤ f(x,y) ≤ L - 1

## Slide 11
Sampler
Citra kontinue
Citra digital
Matriks citra dengan obyek angka 5
Resolusi spasial : Tinggi (16 x 16)
Rendah (8 x 8)
Resolusi keabuan : Tinggi (4)
Rendah (2)

## Slide 12: Citra Digital

## Slide 13
Citra digital diperoleh dari proses digitalisasi. Ada 2 proses digitalisasi yakni:
1.sampling merupakan proses pengambilan nilai diskrit koordinat ruang (x,y) dengan melewatkan citra melalui grid (celah)
2.kuantisasi merupakan proses pengelompokkan nilai tingkat keabuan citra kontinu ke dalam beberapa level atau merupakan proses membagi skala keabuan (0,L) menjadi G buah level yg dinyatakan dengan suatu harga bilangan bulat (integer), dinyatakan sebagai
G = 2^m
G : derajat keabuan,
m : bil bulat positif

## Slide 14: Image Acquisition / Formation
Kamera, scanner, sensor (obtained)
Bitmap drawing software (created)
Mainstream formats: BMP, JPG, PNG,
GIF, TIFF, RAZ

## Slide 15: Image Acquisition / Formation

## Slide 16: Image Acquisition / Formation

## Slide 17: Representasi Citra

## Slide 18: Representasi Matriks
Nilai matriks pada bagian citra yang ditandai

## Slide 19: Representasi Matriks
H=256
W=256
Divide into 8x8 blocks




169
173
180
179

169
171

179
178
167
167
179
177
169
165
183
160 | 94 | 153 | 194 | 163 | 132
153 | 116 | 176 | 187 | 166 | 130
168 | 171 | 182 | 179 | 170 | 131
177 | 179 | 177 | 179 | 165 | 131
178 | 179 | 176 | 182 | 164 | 130
180 | 180 | 179 | 183 | 169 | 132
179 | 180 | 182 | 183 | 170 | 129
179 | 181 | 179 | 181 | 170 | 130
183

## Slide 20: Implementasi di matlab

## Slide 21: Resolusi Citra

## Slide 22: Resolusi Citra

## Slide 23: Komponen Warna

## Slide 24: PENGOLAHAN CITRA
Operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila :
Perbaikan atau memodifikasi citra dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan citra/ menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra (image enhancement). Contoh : perbaikan kontras gelap/terang, perbaikan tepian obyek, penajaman, pemberian warna semu, dll.

## Slide 25
Adanya cacat pada citra sehingga perlu dihilangkan/diminimumkan (image restoration). Contoh : penghilangan kesamaran (deblurring); citra tampak kabur karena pengaturan fokus lensa tidak tepat/kamera goyang, penghilangan noise.
Elemen dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau diukur (image segmentation). Operasi ini berkaitan erat dengan pengenalan pola.

## Slide 26
Diperlukan ekstraksi ciri-ciri tertentu yang dimiliki citra untuk membantu dalam pengidentifikasian obyek (image analysis). Proses segmentasi kadangkala diperlukan untuk melokalisasi obyek yang diinginkan dari sekelilingnya. Contoh : pendeteksian tepi obyek.
Sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain (image reconstruction). Contoh : beberapa foto rontgen digunakan untuk membentuk ulang gambar organ tubuh

## Slide 27
Citra perlu dimampatkan (image compression). Contoh : suatu file citra berbentuk bmp berukuran 258 kb dimampatkan dengan metode JPEG menjadi berukuran 49 kb.
Menyembunyikan data rahasia (berupa teks/citra) pada citra sehingga keberadaan data rahasia tersebut tidak diketahui orang (steganografi & watermarking)

## Slide 28: Pengolahan Citra Digital
 Perbaikan kualitas citra (Image Enhancement)
 Pemugaran citra (Image Restoration)
 Segmentasi citra (Image Segmentation)
 Rekonstruksi citra (Image Reconstruction)
 Penambahan efek citra (Image Stylization)
 Pemampatan citra (Image Compression)
 Analisis citra (Image Analysis)

## Slide 29: Peningkatan Kontras

## Slide 30: Penajaman (Sharpening)

## Slide 31: Pengkaburan (Bluring)

## Slide 32: Menghilangkan Noise

## Slide 33: Pemugaran Citra

## Slide 34: Segmentasi Citra

## Slide 35: Rekonstruksi Citra

## Slide 36: Kompresi Citra
compressed bitstream
00111000001001101…
(2428 Bytes)
image
encoder
image
decoder
original image 262144 Bytes
compression ratio (CR) = 108:1

## Slide 37: Image Analysis: Edge Detection
From [Gonzalez & Woods]

## Slide 38: Image Analysis: Face Detection
From Prof. Xin Li

## Slide 39: Image Analysis: Skin Detection

## Slide 40: Image Analysis: Image Matching
From Prof. Xin Li